# 注塑模具小抽芯机构的设计

### 一、注射模小型抽芯机构的设计（论文文献综述）

刘峰,严拓业,段小敏[1]（2021）在《基于正交试验和Moldflow的后视镜外壳注射工艺优化及模具设计》文中研究说明通过对汽车后视镜外壳结构、实际使用及外观要求进行分析,以模具温度、熔体温度、注射压力、保压压力、保压时间为影响因素,确定5因素4水平的正交试验方案,基于Moldflow软件模拟分析了工艺参数对翘曲变形的影响。结果表明,最优的工艺参数为模具温度50℃、熔体温度210℃、注射压力150 MPa、保压压力85 MPa、保压时间40 s。结合Moldflow分析结果,并利用UG完成汽车后视镜外壳注射模的设计,解决了成型塑件倒扣脱模机构、侧抽芯机构及内抽芯的斜楔机构的设计难题,为汽车后视镜外壳以及同类型产品的成型提供参考。

刘庆东[2]（2021）在《动定模开模方向斜抽芯注塑模具设计》文中进行了进一步梳理针对汽车塑料件的结构特点和技术要求,设计了一种可实现动定模开模方向斜抽芯的模具,解决了塑料件上与开模方向不平行的阶梯孔的抽芯脱模难题。模具在定模一侧设计了面板与A板可分离的二次抽芯机构,在动模一侧设计了B板与托板可分离的抽芯机构。为了配合抽芯,同时设计了顺序定距分型机构和顶针板随行机构。该模具经过试模,满足生产要求,现已投入批量生产。

陈兵,林祝花[3]（2021）在《汽车尾灯支架注射模设计》文中研究指明针对汽车尾灯支架整体外形复杂,结构特征多的特点,设计了单分型面的两板模结构,模具中设计了多个斜导柱抽芯机构,在抽芯机构中又设计了延时抽芯机构。经试模验证,模具结构能满足注射成型的工艺要求,对同类塑件的注射成型具有一定的参考作用。

熊毅,屈保中,董嫔[4]（2021）在《对称件一模四腔四面抽芯注射模具设计》文中指出在一模多腔的多向抽芯注射模中,相邻型腔间的对向抽芯机构会需增加安装空间,使模具总体尺寸变大,成本增加。针对产品四方向的侧向凸凹特点,采用4个斜导柱外侧抽芯机构,设计了一模四腔的热流道注射模。通过对抽芯距进行分析,将抽芯距最小的方向放在了模具内侧,以减小滑块的安装空间;对相邻型腔的内侧对向滑块使用了共用楔紧块,使型腔间距缩小了41.5%,共用楔紧块两个方向受到相等的型腔压力,受力平稳;单个产品布置了25个推杆,推出平衡,设计了循环式的冷却水路,模具温度均匀。通过实践验证,该模具结构紧凑,抽芯机构运动可靠。

熊利军,文根保[5]（2019）在《前门外拉手支架注射模结构设计与制造》文中研究表明通过对前门外拉手支架的形体分析得知,支架上存在着■5 mm×23°和■7.2 mm×3°的2个斜向型孔要素,还存在着13.8 mm×23°斜向型槽要素。2个斜向型孔中心线距离仅为22.6 mm,因此两抽芯机构尺寸需要设计得非常紧凑。为了避让2个斜向型孔抽芯发生的运动干涉,注射模的13.8 mm×23°斜向型槽与■5 mm×23°斜向型孔抽芯机构采用了斜导柱滑块抽芯机构,斜导柱与斜滑块等宽。■7.2 mm×3°斜向型孔则采用了油缸长距离抽芯机构,并且与斜导柱滑块抽芯机构保持一定距离,能够保证两者可以同时或各自进行抽芯运动而不会产生运动干涉。经过生产实践证明,该注射模能顺利且高质量、高效率进行前门外拉手支架的成型加工。

许赟和,文根保[6]（2019）在《卡车油箱盖组件包塑注射模结构设计》文中研究说明卡车油箱盖组件,是由卡车油箱盖芯包塑在卡车油箱盖手柄之内。通过对卡车油箱盖组件的形体分析,找到了卡车油箱盖手柄形体上存在着形状要素和2×Ф3mm型孔要素。注射模采用了三模板的模架,根据形体分析,采用了2处中模斜楔弹簧滑块抽芯机构和对卡车油箱盖芯定位定向的注射模包塑结构方案。上述模具结构的选用,确实能成功完成卡车油箱盖组件包塑注射成型。但抽芯机构和卡车油箱盖芯定向结构,还可进一步改进,以提高模具修复速度和降低制造费用。

熊利军,文根保[7]（2019）在《前门外拉手支架注射模设计与制造》文中指出通过对前门外拉手支架的形体分析,支架上存在着φ5mm×23°和φ7.2mm×3°两个斜向型孔要素,还存在着13.8mm×23°斜向型槽要素,两斜向型孔中心线距离仅为22.6mm,两抽芯机构尺寸需要设计得非常紧凑。为了避让两斜孔抽芯发生运动干涉,支架注射模13.8mm×23°斜槽与φ5mm×23°斜孔的抽芯机构,采用了斜导柱滑块抽芯机构,斜导柱与斜滑块等宽。而φ7.2mm×3°斜孔则采用了油缸长距离抽芯机构,并且与斜导柱滑块抽芯机构保持一定距离,两者可以同时或各自进行抽芯运动而不会产生运动干涉。由于模具设计之前支架形体分析到位,模具结构方案所采取的措施又得当,制造的注射模能顺利高质量高效率进行支架的成型。

魏露露,徐成义,倪成员,熊作岷[8]（2018）在《童装用拉链头整体注射模设计》文中指出设计了1副成型高质量童装用塑料拉链头的模具,由于塑件结构比较复杂,采用整体注射成型,模具采用2个侧滑块保证顶环臂的形状及强度,采用2个对称斜导柱保证侧滑块的分型,使用4个小型电机同步带动4个侧向抽芯机构,完成侧向抽芯,缩短生产周期,并结合材料的成型特性,使用三维造型软件Solidworks完成注射模设计,为后期的批量生产提供设计方案。

奉和平[9]（2018）在《相机电池内壳注射模设计》文中研究表明通过对相机电池内壳的结构和工艺进行分析,介绍了相机电池内壳注射模的结构设计和模具工作过程,阐述了模具型腔数量的确定、分型面设计、浇注系统设计、成型零件设计、侧向分型与抽芯机构、推出机构设计和冷却与加热系统设计等方面的模具设计要点。经过生产验证,模具结构设计合理,可供同类塑件在注射模设计时提供参考。

文根保,文莉,史文[10]（2017）在《三通接头脱螺孔及相交型孔时差抽芯注射模设计》文中指出三通接头是一种具有多种型孔、型槽、锥孔,外螺纹和螺孔,且有两种正交锥孔相贯穿的塑件。通过正确地选择了三通接头在模具中竖直摆放的位置,采用了斜滑块抽芯机构和链轮与链条脱螺孔机构,以及具有时间差的两种正交锥孔抽芯机构。实现了成型三通接头外形和外螺纹的成型加工;实现了对多种型孔、型槽、锥孔的抽芯和复位,螺孔的脱模（兼三通接头的脱模）;规避了两种正交贯穿锥孔抽芯运动干涉的现象。通过该案例的实施,说明了只要认真进行塑件的形体"六要素"和注射模结构方案的分析,并能够找到正确模具各种执行的机构和构件,才能确保注射模设计的正确,从而实现塑件的顺利成型加工。

### 二、注射模小型抽芯机构的设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、注射模小型抽芯机构的设计（论文提纲范文）

#### （1）基于正交试验和Moldflow的后视镜外壳注射工艺优化及模具设计（论文提纲范文）

0 引言

1 后视镜外壳工艺分析

2 Moldflow模流分析与模具设计

2.1 模型前处理

2.2 浇注系统优化设计

2.3 冷却系统设计

3 注射成型Moldflow分析

3.1 正交试验方案

3.2 结果分析

3.3 工艺参数优化组合分析

4 模具设计

4.1 分型面与型腔板及型芯设计

4.2 侧向分型与抽芯机构设计

4.3 模架和注塑机的选择

4.4 排气系统和脱模机构

5 模具工作原理

6 结束语

#### （2）动定模开模方向斜抽芯注塑模具设计（论文提纲范文）

0前言

1 塑件工艺性分析

2 模具结构设计

2.1 总体设计

2.2 成型零件设计

2.3 浇注系统设计

2.4 抽芯机构

2.4.1 顺序定距分型机构

2.4.2 定模一侧开模方向的斜向二次抽芯机构

2.4.3 动模一侧开模方向的斜向抽芯机构

2.4.4 顶针板随行机构

2.4.5 斜导柱侧抽芯机构

2.5 推出机构

2.6 冷却系统

2.7 模架

3 试模结果

4 结论

#### （3）汽车尾灯支架注射模设计（论文提纲范文）

0 引言

1 塑件分析

2 模具结构设计

2.1 型腔布局及分型面设计

2.2 抽芯机构设计

2.3 推出系统设计

2.4 冷却系统设计

3 模具工作过程

4 结束语

#### （4）对称件一模四腔四面抽芯注射模具设计（论文提纲范文）

1 产品分析与模具分型

1.1 产品结构分析

1.2 模具分型

2 模具总体结构

3 模具主要结构设计

3.1 侧向抽芯机构设计及尺寸优化

3.2 推杆布局

3.3 冷却系统设计

4 结语

#### （5）前门外拉手支架注射模结构设计与制造（论文提纲范文）

0 引言

1 前门外拉手支架形体分析

2 注射模结构方案可行性分析

2.1 2个斜向型孔抽芯机构的方案

2.2 筋槽的抽芯方案

3 注射模结构设计

3.1 分型面设计

3.1.1 定模部分

3.1.2 动模部分

3.1.3 模架

3.1.4 导向机构

3.2 抽芯机构设计

3.2.1 斜导柱滑块型芯抽芯机构

3.2.2 油缸抽芯机构

3.3 其他机构的设计

3.3.1 脱模机构

3.3.2 回程机构

3.3.3 脱浇口冷凝料机构。

4 定、动模型芯的设计

4.1 动模型芯

4.2 定模型芯

5 动模型芯修理

6 结论

#### （6）卡车油箱盖组件包塑注射模结构设计（论文提纲范文）

1 引言

2 卡车油箱盖组件的形体分析

3 卡车油箱盖组件注射模结构可行性方案

3.1 分型面与抽芯结构方案

3.2 卡车油箱盖手柄与卡车油箱盖芯包塑结构方案

4 卡车油箱盖注射模结构设计

4.1 模架设计

4.2 抽芯机构设计

4.3 卡车油箱盖手柄成型与卡车油箱盖芯的定位和定向结构设计

4.4 脱卡车油箱盖组件与脱冷凝料及回程机构的设计

4.5 冷却系统的设计

4.6 其它结构设计

5 结束语

#### （7）前门外拉手支架注射模设计与制造（论文提纲范文）

1 引言

2 前门外拉手支架分析

3 前门外拉手支架注射模结构方案可行性分析

3.1 两型孔抽芯机构的方案

3.2 前门外拉手支架筋槽的抽芯方案

4 前门外拉手支架注射模结构设计

4.1 前门外拉手支架注射模分型面设计

4.2 前门外拉手支架注射模抽芯机构设计

4.3 前门外拉手支架注射模其它机构的设计

5 前门外拉手支架注射模定动模型芯的设计

6 动模型芯修改

7 结束语

#### （8）童装用拉链头整体注射模设计（论文提纲范文）

0 引言

1 塑件工艺分析

2 斜抽芯机构设计

3 侧滑块机构设计

4 注射模结构

5 结束语

#### （9）相机电池内壳注射模设计（论文提纲范文）

1塑件结构及工艺分析

2相机电池内壳注射模设计

2.1型腔数量确定

2.2分型面的设计

2.3成型零件设计

2.4浇注系统设计

2.5侧向分型与抽芯机构

2.6模具工作过程

2.7推出机构设计

2.8冷却与加热系统设计

2.9排气系统设计

3结束语

#### （10）三通接头脱螺孔及相交型孔时差抽芯注射模设计（论文提纲范文）

1 引言

2 三通接头的形体“六要素”分析

3 三通接头注射模结构方案的可行性分析

3.1 解决“障碍体”要素注射模结构

3.2 解决“型孔与型槽”要素注射模结构

3.3 解决“运动与干涉”要素注射模结构

3.4 解决三通接头的脱模

4 三通接头注射模设计

4.1 模架的形式

4.2 模具抽芯机构的设计

4.3 避免模具抽芯机构运动干涉的设计

4.4 模具的冷却系统的设计

4.5 模具的浇注系统和脱口的设计

5 结束语

### 四、注射模小型抽芯机构的设计（论文参考文献）

- [1]基于正交试验和Moldflow的后视镜外壳注射工艺优化及模具设计[J]. 刘峰,严拓业,段小敏. 模具工业, 2021(09)

- [2]动定模开模方向斜抽芯注塑模具设计[J]. 刘庆东. 中国塑料, 2021(06)

- [3]汽车尾灯支架注射模设计[J]. 陈兵,林祝花. 模具工业, 2021(05)

- [4]对称件一模四腔四面抽芯注射模具设计[J]. 熊毅,屈保中,董嫔. 制造技术与机床, 2021(05)

- [5]前门外拉手支架注射模结构设计与制造[J]. 熊利军,文根保. 模具技术, 2019(05)

- [6]卡车油箱盖组件包塑注射模结构设计[J]. 许赟和,文根保. 模具制造, 2019(09)

- [7]前门外拉手支架注射模设计与制造[J]. 熊利军,文根保. 模具制造, 2019(03)

- [8]童装用拉链头整体注射模设计[J]. 魏露露,徐成义,倪成员,熊作岷. 模具工业, 2018(10)

- [9]相机电池内壳注射模设计[J]. 奉和平. 模具工业, 2018(07)

- [10]三通接头脱螺孔及相交型孔时差抽芯注射模设计[J]. 文根保,文莉,史文. 模具制造, 2017(02)

本文来源: https://www.47lw.cn/article/3b2361db0555bc3dc8148d9f.html