# 中国测井队技术装备现状及市场方向

### 一、中国测井队伍技术装备状况及其市场方向（论文文献综述）

梁坤[1]（2017）在《缺陷套管中电阻率测井影响特征研究》文中研究说明在油气勘探过程中,测井技术起着重要的作用,同时在发现油气层以及准确说明油气储藏方面起着不可或缺作用。在长时间工作的套管井中,金属套管长期处于井下高温、高压、高强度的腐蚀等恶劣环境里,套管可能会产生孔洞、裂缝、扭曲变形、腐蚀、甚至断裂等不同程度的缺陷。存在缺陷套管时轻者会使生产井带病工作,影响测量,严重时会使生产井报废,造成油气资源的浪费,对油田的开采产生严重的经济损失同时会对环境造成很大的污染。因此想要及时知道油井套管的动态缺陷情况,就需要能够识别缺陷套管的特征,同时定量检测套管缺陷,这样才能实时的评估套管的使用状况。过套管电阻率测井中,电源A处于井轴位置,此时电场可以被划分为三个区域:近场区、中场区和远场区。在中场区进行测井,可以得出套管井相关测井响应。借助COMSOL Multiphysics有限元分析软件建立缺陷套管井模型如套管内外壁均匀腐蚀、接箍套管井、套管断裂、套管电导率改变,加载稳定电流场进行仿真求解。在对缺陷套管中电阻率测井响应特征研究中,研究不同缺陷的套管井中电位分布、电场分布以及二阶电位分布特征,并且绘制分布特性曲线,研究套管缺陷与测井响应特征的对应关系。通过缺陷套管中电阻率测井响应特征的研究,为定量解释、评价测井响应提供理论基础,同时为过套管电阻率测井仪器的设计以及测井响应分析提供技术支持和保证。

吴思卫[2]（2017）在《石化油服深耕厚植“一带一路”》文中提出把"一带一路"沿线国家作为业务拓展的重要切入点,让"一带一路"市场成为石化油服拓展外部市场的主战场。2014年年底以来,国际油价大幅下滑并长期在低位徘徊,世界油气行业陷入寒冬,油服行业生存发展面临严峻挑战,2016年,石化油服及其旗下大部分企业陷入亏损。得益于在国际市场特别是沙特、科威特、阿尔及利亚等"一带一路"沿线国家的长期布局和深耕厚植,

何庆兵[3]（2012）在《数据链技术应用于数字化油气藏建设中的设想》文中研究说明随着近几年"数字地球"、"数字油田"、"数字盆地"、"数字油藏"等概念的提出和发展,结合国内石油企业信息化建设成果,本文分析数据链技术,提出把数据链技术应用于油气藏建设中的设想。

张晓丽[4]（2011）在《基于捷联算法测斜仪精度补偿技术研究》文中进行了进一步梳理捷联惯性技术广泛应用于航天，军事，航空等领域。由于其具有自对准、抗干扰能力强等特点,特别适合在测斜仪中应用，测斜仪常用于测量井的轨迹。已经有测斜仪采用捷联惯性技术，但由于传感器价格和体积原因，采用完整的捷联系统的测斜仪还没研制出来。因为惯性元件特别是光纤陀螺仪造价相对于测斜仪来说比较高，另一个原因是惯性器件体积比较大而测斜仪要求体积小，所以完整的捷联系统一直没有完全应用到测斜仪中来。随着高精度惯性元件价格的下降和集成化程度提高，捷联惯性技术已经适合全面的用应在测斜仪中。本文主要探讨捷联惯性技术如何应用于测斜仪。结合航天科工惯性技术有限公司正在研制的光纤陀螺连续测斜仪，介绍一种采用完整的捷联惯性系统的光纤陀螺连续测斜仪。此光纤陀螺连续测斜仪的核心一个三轴光纤陀螺仪和三个单轴石英挠性加速度计。针对陀螺测斜仪的特点,捷联惯性系统采用了合适的静态自对准算法、适合测井的捷联惯性导航系统姿态更新算法。文中介绍了欧拉角法、方向余弦法、四元数法和等效旋转矢量法.并对各种算法进行了分析比较，认为采用四元数法有很多优点。本文分析了各种误差源对测斜仪系统精度的影响，详细综述了温度漂移误差的建模与补偿以及系统位置标定，并根据这些方法对系统进行补偿，使得姿态和位置精度得到了较大的提高。

季伟峰,张宜[5]（2011）在《地勘用陀螺测斜仪研究现状及使用中主要问题的分析》文中指出介绍了我国地勘用陀螺测斜仪的研究开发现状,阐述了地勘钻探施工对钻孔测斜仪的基本技术经济要求,分析了当前地勘用陀螺测斜仪存在的主要问题,并提出了一些解决此类问题的途径,可供开发和使用人员参考。

张向林,刘新茹,李健,宋公仆,孟杰[6]（2007）在《5频等参数阵列相位差感应电阻率》文中提出随着复杂油气田的广泛勘探,对测井技术提出了新的要求,阵列感应电阻率的出现可得到较准确的地层真电阻率,但我国的阵列感应电阻率测井仪主要依赖进口,限制了我测井不能在与仪器供给商有利益冲突的国家或地区进行同类作业服务.本文介绍了5频等参数阵列相位感应电阻率测井仪器原理、设计流程,与常规感应电阻率、俄罗斯VIKIZ测井资料的对比.阵列相位差感应电阻率测井仪较好的解决了常规感应测井仪器中存在的纵向分辨率差、径向探测深度浅、井眼影响大、不能解决复杂侵入剖面等问题,具有较好的分辨能力,适合于水淹层测井、薄层测井、剩余油测井.

侯勇慧[7]（2007）在《基于VXI总线的数控测井系统》文中研究指明测井数据采集系统是测井服务流程中的一个重要组成部分，负责将电缆传输到地面的井下仪器信号进行调理、采集、记录、显示和打印。目前，国内开发的数控生产测井系统大多功能都比较单一，技术水平低，特别是没有统一的规范，各系统间不兼容，可靠性和可扩展性较差。另外，大庆测试技术服务分公司现有的大部分测井地面系统均已陈旧过时急需更新，因而非常有必要开发一套多功能的数控测井系统，以满足测试公司测井服务的需要。针对以上情况，本文应用测试及计算机行业最新技术和成果，研究开发了一种基于VXI总线的数控测井系统。主要研究内容包括：首先，对论文研究的数控测井系统所涉及的关键技术，即VXI总线技术、FPGA开发技术、虚拟仪器软件开发技术等进行了深入的研究。其次，系统硬件的设计开发。包括各测井调理采集模块、综合控制箱、程控直流电源等的开发。最后，系统软件的设计开发，包括实时测井软件、测井模块虚拟软面板及驱动程序的开发。本文不仅研究了相关的关键技术以及系统软、硬件的具体设计，还分析讨论了该数控测井系统的现场试验情况，并结合测井曲线，对测井效果进行了评价。证明了该系统具有技术先进、标准规范、可靠性高、功能强、处理速度快等诸多优点。

巨石[8]（2007）在《大庆油田测试行业重组业绩效果评价》文中认为本文综合研究分析了目前广泛运用的企业业绩评价方法,即传统方法、贴现现金流量法、经济增加值、平衡记分卡、模糊综合绩效评价法以及TOPSIS评价法等方法,它们各有优缺点和局限性,明确了企业业绩评价方法的选择原则;数据包络分析DEA方法不需要预先估计参数,把单输入单输出的简单效率概念推广到多输入多输出的生产有效性分析上,极大地丰富了微观经济学中的生产函数理论及其应用技术,同时在避免主观因素和简化运算、减少误差等方面有着不可低估的优越性。针对大庆油田测试行业重组其所面临困难和挑战,结合大庆测试行业的基本状况,设计了基于DEA方法的业绩评价模型;本文首次将数据包络分析DEA方法应用到国内油田测试行业重组前后的业绩评估中,分析评价了参与大庆油田测试行业重组的各采油厂测试大队重组前后经营状况的相对优劣;DEA方法在实践中具有较强的操作性与实用性,能够为企业管理决策提供有价值的信息。依据DEA评价结果,指出了下一步大庆测试分公司经营对策。必须从总体上采取发展重点技术对策,打造测试名牌;加强计划管理对策,发挥计划龙头作用;加强财务管理对策,实现理财效益;加强人事管理对策,有效利用人力资源;加强物资管理对策,规范采办流程;加强设备和资产管理对策,确保国有资产保值增值等六大对策。

聂锐利[9]（2006）在《大庆油田动态测井地面数字化技术研究与应用》文中进行了进一步梳理油田动态测井就是通过矿场地球物理学和化学的方法,对油气藏的动态特征,包括了解油层内所含流体性质、产出能力、压力分布、井间连通状况、水井注入情况、注采平衡和措施效果等进行测井,并取得储层物性、油藏边界和剩余油饱和度等重要数据参数。最终目的是提高油田的油气产量和采收率。大庆油田经过近40年的发展建设,现已探明油气田52个,其中油田28个,气田12个,油气田12个,含油面积2289.17×104㎞,动用地质储量486400×104t,油田可采储量229432×104 t,已投入油水井61582口。这种客观实际要求油田动态测井提供丰富的地下信息,要求有相应的数字化测井地面装备来快速、可靠地完成信息的采集和处理任务。本论文研究内容,依据大庆油田信息化建设发展战略的要求,以数字化测井地面设备为研究载体,以数字化的测井数据为工作单元,以数字化地面测井结果为管理目的,开展大庆油田动态测井地面数字化的研究工作,为大庆油田动态态测井数据库的建立,资料解释数字化的分析,提供最基本的技术支撑。本论文研究思想,通过VXI总线测井模块的设计开发、实时测井采集软件的设计开发、综合控制箱的设计开发和数字化测井信息管理等四大开发技术的整合和梳理,特别是“VXI总线在动态测井模块首次应用、FPGA（现场可编程门阵列）技术在测井“硬件软件化”的改进, VXI Plug&Play模拟技术在测井仪器驱动程序的实现和数字化动态测井地面信息综合应用的理念等有机的结合,使该项研究思想在国内油田测井技术系统中尚属首例。本论文研究成果,通过在大庆油田近三年的工作实践以及在国内外油田测井的技术服务,得到油田动态测井技术管理人员的认可,作为具有自主知识产权的科研成果,为企业创造经济效益近亿元。

宫振远[10]（2004）在《中国测井队伍技术装备状况及其市场方向》文中研究表明调查分析了目前全国数百个测井队的技术装备（主要是地面装备）及三大石油公司的重点测井装备现状,浅析未来重点测井服务的宏观领域。

### 二、中国测井队伍技术装备状况及其市场方向（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、中国测井队伍技术装备状况及其市场方向（论文提纲范文）

#### （1）缺陷套管中电阻率测井影响特征研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 课题来源

1.4 本课题主要研究内容及章节安排

1.4.1 课题主要研究内容

1.4.2 章节安排

第二章 套管中电阻率测井响应理论

2.1 地层电阻率测量方法

2.1.1 全电阻测量模式

2.1.2 套管电阻测量模式

2.1.3 泄漏电流测量模式

2.2 稳定电流场理论

2.2.1 稳定电流场的基本定律

2.2.2 稳定电流场连续性原理

2.2.3 拉普拉斯方程

2.2.4 稳定电流场的边界条件

2.3 套管井点电场分布

2.4 小结

第三章 缺陷套管井的数值仿真方法

3.1 有限元分析法及COMSOL Multiphysics软件

3.1.1 有限元分析法

3.1.2 COMSOL有限元软件概述

3.1.3 AC/DC模块（AC/DC Module）

3.2 缺陷套管井的有限元求解过程

3.2.1 建立缺陷套管井模型

3.2.2 网格剖分

3.2.3 激励电源、求解器选择

3.2.4 求解计算、可视化后处理

3.3 小结

第四章 缺陷套管井中电阻率测井响应

4.1 理想套管模型电位特性

4.2 缺陷套管井电阻率测井响应特征研究

4.2.1 套管井均匀内壁、外壁腐蚀

4.2.2 套管接箍（厚度、长度、电导率变化）

4.2.3 断裂套管井模型

4.2.4 套管电导率变化模型

4.3 缺陷套管井测井响应校正

4.4 小结

第五章 结论

致谢

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

#### （2）石化油服深耕厚植“一带一路”（论文提纲范文）

海外发展——始于“一带一路”, 长于“一带一路”

乘势而上——“一带一路”是石化油服的海外兴盛之路

行稳致远——走好石化油服的“一带一路”

链接 (四)

七项承诺

#### （3）数据链技术应用于数字化油气藏建设中的设想（论文提纲范文）

1 引言

2 数字油气藏

2.1 油气藏生命周期

2.2 油气藏描述

2.3 数字油气藏业务

3 数据链技术

3.1 数据链概念

3.2 数据链组成

4 数据链在数字化油气藏中的应用

5 结语

#### （4）基于捷联算法测斜仪精度补偿技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 论文的目的和意义

1.2 国内外研究动态

1.3 本文主要研究内容

第二章 适合测井的捷联惯导姿态算法

2.1 基本原理

2.2 初始对准

2.3 捷联算法

2.4 本章小结

第三章 误差源对测斜仪精度的影响分析及误差补偿

3.1 建立温度模型的实验研究

3.2 温度测试试验

3.2.1 恒定温度点零偏变化测试

3.2.2 多温度点重复性测试

3.2.3 零偏漂移的温度模型

3.2.4 温度补偿方案研究

3.2.5 温度补偿试验结果

3.2.6 分析及讨论

3.3 按温度速率变化的测试

3.3.1 陀螺置于温箱内，温度变化率 1℃/min

3.3.2 陀螺在全温度范围内的输出

3.3.3 建立温度模型

3.3.4 温度补偿后的结果

3.3.5 陀螺信号的消噪处理

3.3.6 所建模型与其他试验数据的拟合

3.4 本章小结

第四章 系统误差标定

4.1 惯性器件误差方程

4.2 静态六位置标定

4.2.1 误差参数标定

4.2.2 惯性器件误差补偿

4.2.3 标定结果分析

4.3 大速率标定

4.3.1 不正交度标定方法及精度分析

4.3.2 不重合度标定方法及精度分析

4.4 本章小结

第五章 系统实验室验证

5.1 试验目的

5.2 试验项目、数据及结果分析

5.2.1 初始对准精度测试

5.2.2 动态精度试验

5.3 本章小结

结论

致谢

参考文献

个人简历

#### （5）地勘用陀螺测斜仪研究现状及使用中主要问题的分析（论文提纲范文）

0 引言

1 地勘用陀螺测斜仪的研究现状

1.1 地勘用陀螺钻孔测斜仪的发展

1.2 我国当前地勘用陀螺测斜仪产品的开发成果

2 地勘钻探测斜对陀螺测斜仪的基本要求

2.1 适当的小体积

2.2 适当高的精度

2.3 尽可能高的可靠性

2.4 简便的操作过程

2.5 较低的故障率

2.6 搬运和携带的方便

2.7 较高的性价比

3 使用中存在的主要问题与建议

3.1 抗振性尚存不足

3.2 使用可靠性

3.3 故障率不低

3.4 操作培训不足

3.5 性价比尚待提高

#### （6）5频等参数阵列相位差感应电阻率（论文提纲范文）

0 引 言

1 理论基础

2 仪器设计

3 应 用

4 结 论

#### （7）基于VXI总线的数控测井系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

创新点摘要

引言

研究背景

测井系统发展历史和现状

论文研究的主要内容

论文研究的创新点

第1章 系统组成

1.1 系统配置

1.2 硬件系统构成及流程

1.3 软件系统组成

第2章 技术关键

2.1 VXI总线技术

2.1.1 VXI总线技术的发展历史

2.1.2 VXI总线的优越性

2.1.3 VXI总线的构成

2.1.4 VME计算机总线组成

2.1.5 VXI增加的总线

2.2 FPGA开发技术

2.2.1 FPGA的优点

2.2.2 FPGA设计流程

2.3 虚拟仪器驱动程序开发技术

2.3.1 虚拟仪器的基本概念

2.3.2 虚拟仪器的软件

第3章 系统软件设计

3.1 UL2000通用测井软件

3.1.1 软件的层次结构

3.1.2 软件的功能

3.1.3 软件界面

3.1.4 软件的特点

3.2 虚拟仪器驱动程序及模块调试软件

3.2.1 深度模块调试软面板

3.2.2 常规测井模块调试软面板

3.2.3 小遥测测井模块调试软面板

3.2.4 超声成像测井模块调试软面板

第4章 系统硬件设计

4.1 系统硬件工作原理

4.2 数据处理子系统

4.2.1 主要功能

4.2.2 主要技术指标

4.3 采集子系统

4.3.1 深度模块

4.3.2 小遥测模块

4.3.3 常规测井模块

4.3.4 超声成像测井模块

4.4 电源子系统

4.4.1 直流电源

4.4.2 特殊电源

4.5 辅助子系统

4.5.1 综合控制箱

4.5.2 示波器

4.5.3 加热器

4.5.4 UPS电源

第5章 现场应用情况

5.1 产出剖面测井现场试验

5.2 注入剖面测井现场试验

5.3 工程测井现场试验

5.4 地层参数评价测井现场试验

5.5 现场试验结论

结论

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

致谢

详细摘要

#### （8）大庆油田测试行业重组业绩效果评价（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 本文研究的必要性和意义

1.3 文献综述

1.4 本文的篇章结构

第二章 大庆测试行业的基本状况分析

2.1 国际测试行业整体现状

2.2 国内测试行业整体现状

2.3 大庆测试行业技术发展现状

2.4 大庆测试分公司内部资源

2.5 大庆测试分公司各测试大队内部资源

第三章 DEA评价方法的理论基础

3.1 企业业绩评价方法的选择

3.2 数据包络分析DEA方法的现状

3.3 数据包络分析DEA的基本原理

3.4 基于DEA 的绩效评价内容

3.5 基于DEA 的绩效评价框架与步骤

第四章 大庆油田测试行业重组绩效评估的实证分析

4.1 经营状况相对有效性评价模型

4.2 投入与产出要素数据的获得

4.3 DEA计算

4.4 重组前后各测试大队相对有效性评价及分析

4.5 下一步大庆测试分公司经营对策

第五章总结与展望

5.1 本文的主要结论

5.2 主要创新点

5.3 进一步研究的方向

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

#### （9）大庆油田动态测井地面数字化技术研究与应用（论文提纲范文）

1 绪论

1.1 大庆油田信息化建设发展历程

1.2 大庆油田信息化建设的发展战略

1.3 大庆油田上游生产信息建设情况

1.4 油田动态测井地面数字化技术现状

1.5 油田动态测井地面数字化技术发展历程

1.6 技术研究的主要内容

1.7 技术研究的创新点

2 地面数字化技术的设计思想

2.1 总体方案设计思想

2.2 硬件系统总体方案设计

2.3 软件总体方案设计

2.4 数字化技术研究与实践

2.5 设计中采用的新技术

3 地面数字化技术硬件系统的开发与实现

3.1 数据处理子系统

3.2 采集子系统

3.3 地面数字化技术信号调整子系统

3.4 电源子系统

3.5 辅助子系统

4 地面数字化技术软件系统的开发与实现

4.1 软件系统特点

4.2 虚拟仪器驱动程序

4.3 UL2000 通用测井软件

4.4 超声成像测井软件

4.5 C/O 能谱测井软件

4.6 环空测井软件

4.7 氧活化测井软件

5 地面数字化仪器指标检测

5.1 动态测井地面数字化技术系统综合性能指标

5.2 动态测井地面数字化技术系统性能指标检测

6 地面数字化技术现场试验

6.1 现场实验概况

6.2 现场实验及资料分析对比

6.3 现场实验结论

7 动态测井地面数字化技术综合应用

7.1 在测井数据传输与成果外报中的应用

7.2 在国内油田技术服务中的应用

8 结束语

致谢

参考文献

附录

### 四、中国测井队伍技术装备状况及其市场方向（论文参考文献）

- [1]缺陷套管中电阻率测井影响特征研究[D]. 梁坤. 西安石油大学, 2017(11)

- [2]石化油服深耕厚植“一带一路”[J]. 吴思卫. 中国石化, 2017(05)

- [3]数据链技术应用于数字化油气藏建设中的设想[J]. 何庆兵. 中国管理信息化, 2012(21)

- [4]基于捷联算法测斜仪精度补偿技术研究[D]. 张晓丽. 哈尔滨工程大学, 2011(03)

- [5]地勘用陀螺测斜仪研究现状及使用中主要问题的分析[J]. 季伟峰,张宜. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2011(02)

- [6]5频等参数阵列相位差感应电阻率[J]. 张向林,刘新茹,李健,宋公仆,孟杰. 地球物理学进展, 2007(05)

- [7]基于VXI总线的数控测井系统[D]. 侯勇慧. 大庆石油学院, 2007(02)

- [8]大庆油田测试行业重组业绩效果评价[D]. 巨石. 天津大学, 2007(04)

- [9]大庆油田动态测井地面数字化技术研究与应用[D]. 聂锐利. 中国地质大学（北京）, 2006(08)

- [10]中国测井队伍技术装备状况及其市场方向[A]. 宫振远. 湖北省石油学会第十一次优秀学术论文评选会论文集, 2004

本文来源: https://www.47lw.cn/article/6ca4633f53c4c924e1bafedf.html