# 轴孔配合相关的调研报告

##### 问：如何选择轴和孔的配合类型？

答：（1）间隙配合

具有间隙（包括最小间隙等于零）的配合称为间隙配合。此时，孔的公差带在轴的公差带之上。间隙的作用为贮藏润滑油、补偿各种误差等，其大小影响孔、轴相对运动程度。

适用范围：间隙配合主要用于孔、轴间的活动联系，如滑动轴承与轴的联接。

由于孔、轴的实际尺寸允许在各自的公差带内变动，所以孔、轴配合的间隙也是变动的。当孔为最大极限尺寸而轴为最小极限尺寸时，装配后的孔、轴为最松的配合状态，称为最大间隙Xmax；当孔为最小极限尺寸而轴为最大极限尺寸时，装配后的孔、轴为最紧的配合状态，称为最小间隙Xmin。

（2）过盈配合

具有过盈（包括最小过盈等于零）的配合称为过盈配合。此时，孔的公差带在轴的公差带之下。过盈配合灶旅闹中，由于轴的尺寸比孔的尺寸大，故需采用加压或热胀冷缩等办法进行装配。

适用范围：过盈配合主要用于孔隐罩轴间不允许有相对运动的紧固联接，如大型齿轮的齿圈与轮毂的联接。

在过盈配合中，孔的最大极限尺寸减轴的最小极限尺寸所得的差值为最小过盈Ymin，是孔、轴配合的最松状态；孔的最小极限尺寸减轴的最大极限尺寸所得的差值为最大过盈Ymax，是孔、轴配合的最紧状态。

（3）过渡配合

孔和轴的公差带互相交叠，可能具有间隙、也可能具有过盈的配合（其间隙和过盈一般都较小）。

- 适用范围：过渡配合主要用于要求孔轴间有较好的对中性和同轴度且易于拆卸、装配的定位联接，如滚镇姿动轴承内径与轴的联接

##### 问：轴、孔配合种类的选择主要应考虑哪些

答：1、轴、数败孔配合，要为你所掘毕燃设计要达到的理论目的服务。

2、轴、孔配合，要考虑配合区的工作环境。

3、轴、孔配合，要考虑配合材料的热胀冷缩系数。

- 4、轴、孔配合，要考虑本单位的加工能力判虚。

- 答：轴、孔配合，要为你所设计要达到的理论目的服务。要橘搏山考虑配合区的工作环境。，要考虑配合银扮材圆中料的热胀冷缩系数。还要考虑运动方式，如轴固定还是旋转等

答：轴和孔的配合：若需要轴在孔内灵活自主地活动，则应采用间隙配合。公差值应没有重叠，孔腔枯毕的最小值比轴的最大值要大；

轴和孔的配合：若需要轴在孔内固定死，则应采用。公差值应没有重叠，孔的最大值比轴的最小值要小；

轴和孔的配合也会采用，主要用于孔、轴间的定心联结，消除振动的影响。

- 具体轴孔配合选用多少的公差值，则取决于败脊设备的伍芹精度（值越小加工费越贵）。

##### 问：怎么理解孔轴的配合精度?

答：配合精度是指配合后间隙或过盈的变化范围的大小，基本尺寸相同衫雹瞎时，若间隙或过盈的变化范围小（即配合公差值小），则配合精度高。

- ∵ 配合公差值（T^f）＝孔的公差值（T^D）＋轴的公差值（T^d），∴要提高配合精度，使配合后间隙或过盈的变或空化范围减小，就应减小零件的公差，即：要提高零件的加工精度。肆轿

- 答：你理解错了，配合有三种，间隙配合，过盈配合，过渡配合。比如滚动轴承内圈和轴的哪并配合是过盈则缓仔，要求轴上差。滑动轴承轴孙汪瓦和轴是间隙，要求轴下差。而齿轮啮合就是过渡。

答：配合精度即为两个或多个零部件装配的松紧程度，用配合后的公差值反应。

轴孔配合有三种情况：

1、对于间隙配合，芦凳配合公差等于最大间隙与最公差配合与最小激哗蚂间隙之代数差；

2、对于过盈配合，配合公差等于最小过盈与最大过盈之代数差；

3、对于过渡配合，配合公差等于最大间隙与最大过盈之代数差。

配合公差又等于相互配合的孔公差与轴公差之和，它说明这一配合松紧的允许变动范围。

轴孔配合基准值

基孔制指基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

基轴制指基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

基本偏差指上、下偏差明埋中绝对值小的这一偏差，由它决定公差带的位置。规定基准制的目的在于满足机械产品多种配合性能要求的条件下避免实际选用的孔、轴极限尺寸种类过于繁多。对孔进行精密加工和测量都比轴困难,往往需要使用定值刀具(例如拉刀、铰刀等)。

- 采用基孔制能够减少定值刀具的规格种类，为加工带来很大方便，所以除某些标准件和特殊情况需要采用基轴制外，一般较多采用基孔制。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/71904b5e2c2e511f07786c6a.html