# 加油站防雷工作调研报告

##### 问：加油站防雷击、防汛应急预案

答：防汛应急预案

(一),编制本预案的目的:

为有效的防止山洪,洪水给加油站造成危害和损失,确保加油站安全生产,特制定本应急预案.

(二),应急组织原则:

1,组织原则:

加油站防汛紧急预案,实行统一领导统一指挥,坚持局部服从全局,一般服从重点的基本原则.

2,协调原则:

加油站防汛应急工作,必须与整个公司及加油站行烂滚政管理,消防安全管理协调一致,防汛应急工作实施过程中具有权威性,能组织,调动各部门力量相互配合实施抢险.

3,重视发生灾害的程度:

应保护重点,预防意外事故的发生.

4,预案使用范围和启动条件:

本预案适用于加油站防汛期间,凡加油站发生洪此历迹灾,本预案开始启动.

(三),组织机构及人员分工森并:

1,组织机构:

成立紧急防汛领导小组:

组 长:

副组长:成 员:

2,人员分工:

组长:负责组织指挥加油站防汛小组成员及全体员工实施防汛应急预案.

副组长:负责协调,后勤保障工作,组长不在时代替组长职责.

电工:按照统一指挥和要求启动排水系统.

抢险人员:服从组长的统一指挥开展防汛抢险工作.

后勤保障员:负责防汛抢险物质的供应保障.

- 3,防汛抢险:按照分工和安全要求分别给空油罐压水,修筑堤坝,启动排水系统,排出加油站区域积水.及时抢救可能被水浸泡的物资,设备.预防事故的发生.汛期过后要及时恢复生产设施确保安全生产.

答：夏季加油站预哗升防雷击注意事项1、加油站需要安装避雷针（要有足够的安全范围）

2、加油机一定歼芦孝要可靠的接地，你的情况是氏稿加油机没有可靠接地

- 3、加油机220V火线和零线都要过控制开关，380V零线室内控制器内要可靠接地

##### 问：加油站防雷接地问题

答：其实加没站最应该注意的还是独立避雷针的架设和接地,根据我们解决的一些加没站防雷接地问题来看,往往是独立避雷针的侧击和地电位的反击造成加油机的损坏。可以说没有因一起防直击雷不善而导致加油站起火，由此可以看出，一般的罐体的接地还是很容易达到要求，主要芹耐还是加油机被击坏的事多。

所以架设独立避雷针（避雷带）时，一是要注意保护半径，二是要注意使用材料（最好使用圆绞线做避雷带和引下线，防止尖端放电），三是要注意独立地网与加油机和培拍罐体接地之间的距离要足够远（防止地电位反击）。

罐体可以简单些，做不做地网无所谓，用几根接地桩焊接扁铁也是个办法，但避雷针和避雷带是一定要做地网的，规范中要求的防直击雷的阻值都是不大于十欧，这个阻值还是很容易达到的，但考虑到接地材料的防腐和使用年限问题，自己私人的加油站做到四欧以下不更好吗，四欧也是很容易达到的，投入都差不多的

完善加油站的防雷接地，主要还是从合理设计、施工方面来考虑，你想节约成本并不是个办法，就是节约也节约不了多少嘛，话说回来，只要设计施工合理，加油站的防雷接地也花不了什么钱。

- 埋罐体的接地可以按你的想法做，屋顶的避雷带和独立避雷针注意引下线要穿管引下，其地网其实就做一个泄流坑就行了，一般土壤2*2*2的泄流坑做到一两欧的阻值应该说还是很轻松的，其它的就是注意引入的电源线还是应该做电源防雷保护，电话线网线什么的做一下信号防雷，这样一个加油站应该就不会出什么问题了。配首羡

答：一、需要做接地网，可以打入两根接地桩用扁铁焊如搜轮接，用圆钢做接地体，埋深1.5米。每个油罐需做两处接地。

二、因罐内有汽油不能焊接，可以把链接在接地极的扁铁用螺丝拧在人孔盖上但漏裤不少于两个螺栓。

三、因这个接地体还有防静电接地的功能，因此其接地电阻值应不大于10欧。

四、油罐埋地还应考虑防腐问题，应采用加强级的防腐，即沥青-玻渣信纤-沥青-玻纤-沥青-玻纤。

- 依据是《汽车加油加气站设计与施工规范》。

##### 问：加油站防雷检测主要应考虑哪几个方面

答：接闪：避灶老激雷带、网，尽量少用避雷针

等电位隐袜：所有设备、非带电金属物就近接地，应采含尘用多点接地

接地电阻：尽量小，应小于1欧

防静电：进出油口应有除静电设施

- 防雷器：按规范要求配置T1、T2级防雷器，信号线路加装D1级信号防雷器，工作场地的电源防雷器应有防起火装置。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/a95392891de822133eb4b09e.html