# 通信电源检查调研报告

##### 问：通信电源的注意事项

答：通信电源使用注意事项

1、高频开关电源系统对环境的温度要求并不高，在零下5度～到40度都可正常工作，但在室内一定要清洁、少尘，否则灰尘再加上潮湿是会引起主机工作紊乱。其中蓄电池对温度的要求比较高，其标准使用温度为25度，在平时不可超过+15度到+30度。若温度太低，会使蓄电池的容团迅量下降，温度每下降1度，其容量也会下降1%；

2、按电源系统的使用要求、功率余量的大小来分，在使用中需避免随意增加大功率的额外设备，也不允许在满负载状态下进行长期运行。工作性质决定了电源系统，基本几乎是在不间断的状态下运行的，在增加大功率负载或者在基本满载状态下工作，都会造成整流模块出现故障，严重时将会损坏变换器；

3、由于组合蓄电池组的输出电流很大，存在电击危险，因此在装卸、输出线、改接导电联接条时都应格外注意安全，工具都应采用绝缘措施，特掘毁别是输出接点应该有防触摸措施。以保护人身、设备的安全；

4、不管是在浮充工作塌散此状态还是在放电检修的测试状态下，都需保证电压、电流等都符合规定要求。电压或者电流过高很有可能会造成电池的热失控、失水，电压、电流出现过小是会造成电池的亏电，这都会影响电池的整个使用寿命，而前者的影响更大；

- 5、电池应该避免大电流的充放电，理论上充电时可以接受大电流，但实际操作中应应该尽量避免，否则会造成电池极板的膨胀变形，使得极板活性物质出现脱落，电池内阻和温度升高，严重时会直接造成容量下降，提前终止使用寿命。

答：1、查看电源模块的电路设计原理与过程

电神锋晌源电路的设计原理往往需要专业人员来辨别区分，但市场上电源模块大致分为裸板和灌封。

裸板式电源模块：裸板比灌封更加直观明了，可以从表面查看电子元器件的布局合理有序、焊锡灯美观等。

灌封式电源模块：这种电源模块我们无法看到内部情况，但是由于其元器件没有裸露在游锋外面，因此在安全性和性能指标方面更好。

2、电源模块是电解电容还是陶瓷电容

（1）电解电容器和整体式电解电容器可以使用硫酸作为绝缘介质，大容量是小体积，带有+符号，通常用于低频交联和旁路滤波器中，介子损耗大。

（2）陶瓷电容器包括陶瓷介电电容器，陶瓷电容器，陶瓷管式电容器和陶瓷半变量电容器。主要是无极性，良好的介电材料和容量不能太大，广泛应用于高频电路。

3、观察电源模块的变压器元器件

决定功率，耐高温性等的是变压器。变压器负责完成AC-DC，并且在能量过载时炸锅饱和。

4、观察电源模块的芯片组件

电源的核心是IC，就像电源的大脑一样，基散IC的质量直接影响电源的参数。

5、抽查电源模块的高温老化测试情况

无论对产品材料和生产过程的控制程度如何，都需要检查其老化情况。电子元件和变压器的材料检查很难管理，因此可以通过整个批次的电源老化和高温抽检来检查一批电源的质量稳定性以及材料是否存在安全隐患。

6.生成厂家的生产管理方法和材料使用

无论各行各业，厂家资质以及材料使用情况都不容忽视，电源模块的生产涉及使用安全更应引起注意

- 以上就是在选择电源模块时的注意事项，希望对大家有帮助。

##### 问：通信系统检测主要项目和方法？

答：通信系统检测的主要项目与方法有哪些？

（1）通信系旅运统设施质量检测主要项目

1）光、电缆线路。

2）光纤数字传输设备。

3）数字程控交换设备。

4）会议电视设备。

5）数字同步时钟设备。

6）紧急电话、有线广播设备。

7）通信电源设备。

（2）通信系统设施质量检测方法

1）光、电缆线路的检测

①光、电缆 后核对规格、型号、盘长、出厂测试报告和外观检查。

②单盘测试，用光时域反射仪（0TDR）测试光纤损耗和长度。用直流电桥、电容测试仪和500V绝缘电阻测试仪测试电缆芯线的直流电阻和不平衡电阻，线间电容和对地电容以及绝缘电阻。测试标准配镇穗应符合设计要求。

③光、电缆敷设，先核对端别，按照设计要求的A、B端敷设光、电缆。检查通信站引入光缆接头处、大桥、隧道等特殊地段光缆的预留长度，检测方法为随工检测。

④光纤接续损耗检测，可在光纤熔接机上直接显示或用0TDR测试。

⑤光中继段测试

●用光源和光功率计测试光中继段光纤衰减，有两种方法：剪断法和介入培卜法。

●光中继段开通SDH传输系统，若速率大于622Mbit／s时，则应对S点回波损耗进行测试，用光回波损耗测试仪进行测试。

2）通信设备的检测

①机房环境、安全检查

②安装工艺检查

③设备检查和本机测试

- 更多关于工程/服务/采购类的标书创作制作，提升中标率，您可以点击底部官网 免费咨询：

##### 问：通信电源的注意事项

答：1、查看电源模块的电路设计原理与过程

电源电路的设计原理往往需要专业人员来辨别区分，但市场上电源模块大致分为裸板和灌封。

裸板式电源模块：裸板比灌封更加直观明了，可以从表面查看电子元器件的布局合理有序、焊锡灯美观等。

灌封式电源模块：这种电源模块我们无法看到内部情况，但是由于其元器件没有裸露在外面，因此在安全性和性能指标方面更好。

2、电源模块是电解电容还是陶瓷电容

（1）电解电容器和整体式电解电容器可以使用硫酸作为绝缘介质，大容量是小体积，带有+符号，通常用于低频交联和旁路伍贺尘滤波器中，介子损耗大。

（2）陶瓷电容器包括陶瓷介电电容器，陶瓷电容器，陶瓷管式电容器和陶瓷半变量电容器。主要是无极性，良好的介电材料和容量不能太大，广泛应用于高频电路。

3、观察电源模块的变压器元器件

决定功率，耐高温性等的是变压器。变压器负责完成AC-DC，并且在能量过载时炸锅饱和。

4、观察电源模块的芯片组件

电源的核拍厅心是IC，就像电源的大脑一样，IC的质量直接影响电源的参数。

5、抽查电源模块的高温老化测试情况

无论对产品材料和生产过程的控制程度如何，都需要检查其老化情况。电子元件和变压器的材料检查很难管理，因此可以通过整个批次的电源老化和高温抽检来检查一批电源的质量稳定性以及材料是否存在安全隐患。

6.生成厂家的生产管理方法和材料使用

无论各行各业，厂家资质以及材料使用情况都不容忽视，电源模块的生产涉及使用安全更腔禅应引起注意

- 以上就是在选择电源模块时的注意事项，希望对大家有帮助。

本文来源: https://www.47lw.cn/article/e968da5a152e5bca05dd4cb5.html